-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

EM-ZENTRALE 2A 24V DC

Rauchabzugsanlage:- mit Notstromversorgung 24V /0,8Ah

- für 1 überwachte Rauchtaster - Linie

- für 1 überwachte Rauchmelder-Linie

- 1 Magnetgruppe mit überwachtem Magnetkreis

- für Magneten 24V DC Nenn

- 1,6A bei 100% ED (Einschaltdauer)

- 2,0A bei  80% ED (Einschaltdauer)

- keine Lüftungsfunktion

- Auf-Putz-Gehäuse,

240 x 160 x 60 (B x H x T),

Kunststoff-Gehäuse

Anschließbar:	- bis zu 8 Rauch- und/oder Wärmemelder

max. 100 mA - in 2 Draht-Technik,

- bis zu 8 Rauchtaster RT4-Uni 24V DC, Auf/Zu,

hinter Einschlagscheibe, mit Status LED:

Betrieb, Alarm, Sammelstörung

- Magneten 24V DC Nenn bis zu 1,6A bei 100% ED

oder 2,0A bei 80% ED

- Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10%

optional:		- externe Stör- und Alarmweiterleitung

mit pot.-freiem Kontakt Alarm/Stör

- externe Leuchte oder Sirene 24V DC

über einstellbares Alarmzeitrelais

- externe überwachte BMA-Ansteuerung

System		: DomoTec

Typ			: RWA 4v13 – 2AEM

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

ZUSATZKARTE ALARMZEIT

- für EM 2A

- mit potentialfreiem Kontakt

- einstellbare Alarmzeit von 4 Sek. bis 330 Sek.

System		: DomoTec

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

ZUSATZKARTE BMA

- für EM 2A

- zur überwachten Ansteuerung durch BMA

System		: DomoTec

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

ZUSATZRELAIS

- für EM 2A

- zum Einsatz als Alarm- oder Störmelderelais

- zur potentialfreien Weiterleitung

System		: DomoTec

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis