-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

RWA-ZENTRALE 2A 24V DC

Treppenhaus-

Rauchabzugsanlage:- mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für

über 72 Stunden Bereitschaft

- für 1 überwachte RWA - Linie mit

automatischen und manuellen Meldern

- für 1 Lüftungsgruppe,

zum täglichen Lüften einsetzbar

- 2 Motorgruppen mit überwachten Motorkreisen

- für Motoren 24V DC Nenn

je 0,8A bei 100% ED (Einschaltdauer)

je 1,0A bei  80% ED (Einschaltdauer)

- mit integrierter Öffnungsweiteneinstellung

(über Jumper einstellbarer)

- mit integrierter Offenhaltezeit

(über Kodierschalter einstellbarer)

- mit integrierter Öffnungsweiteneinstellung

(über Jumper einstellbarer)

- mit integrierter Auslösung bei Störung

im Rauchtaster- oder Rauchmelderkreis

(über Kodierschalter einstellbarer)

- Lüftungsfunktion wirkungslos bei:

Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm

- LED-Statusanzeigen für:

Betrieb OK

Störung

Alarm

Motorlauf

- Auf-Putz-Gehäuse 240 x 160 x 90 (B x H x T)

Kunststoff-Gehäuse

Anschließbar:	- bis zu 10 Rauch- und/oder Wärmemelder

max. 100 mA - in 2 Draht-Technik

- bis zu 10 Rauchtaster RT3-So 24V DC, Auf/Zu

hinter Einschlagscheibe, mit Status LED:

Betrieb, Alarm, Sammelstörung

- Lüftertaster mit der Funktion AUF, STOPP, ZU

mit oder ohne Status LED:

Störung und Fensterstellung

- Motoren 24V DC Nenn bis zu 1,0A bei 100% ED

oder 1,4A bei 80% ED

- Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10%

System		: DomoTec

Typ			: (RWA 5v09–2A) - 102052

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis