-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

ELEKTRO-MOTORISCHE-VERRIEGELUNG 24V DC

Zum Anschluss an RWA- Lüftungs- und EM-Zentralen

- zum Einsatz an Kipp-, Dreh- und Schwingfenstern

- als zusätzliche Verriegelung am Fenster

- in Kombination mit einem oder zwei Motorantrieben

(Folgesteuerung notwendig)

Funktionsprinzip	: elektromotorischer Schubriegel

Betriebsspannung	: 24CDC ( -15% - +25% )

Stromaufnahme	: max. 1A

Abschaltung		: 1. intern mit Folgekontakt

(ein Antrieb, eine Verriegelung)

2. extern mit Folgesteuerung

(zwei Antriebe, eine Verriegelung)

Abmessungen		: 352 x 35 x 35mm ( L x H x B  )

System		: DomoTec

Typ			: MRV 24V

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

ELEKTRO-MAGNETISCHE-VERRIEGELUNG 24V DC

Zum Anschluss an RWA- und EM-Zentralen

- zum Einsatz an Kipp-, Dreh- und Schwingfenstern

- als zusätzliche Verriegelung am Fenster

- in Kombination mit Motorantrieben oder Gasdruckfedern

Funktionsprinzip	: Elektro-Haftmagnet mit mechanischer

Arretierung

Betriebsspannung	: 24CDC ( -15% - +25% )

Stromaufnahme	: ca. 75mA

Haltekräfte		: 100N, 150N, 200N, 250N, 300N

Abmessungen		: 260 x 35 x 35mm ( L x H x B  )

bei Flügelbreiten über 1200mm ist eine Zweitverriegelung notwendig

System		: DomoTec

Typ			: MGV 24V

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

GASDRUCKFEDER

- in Verbindung mit Elektro-Haftmagneten

- zum Einsatz an Kipp-, Dreh- und Schwingfenstern

- als Öffnungselement am Fenster inkl. Winkelkonsole und Flügelbock

Hubkräfte		: 100N, 150N, 200N, 250N, 300N

Abmessungen		: Hub   - Gesamtlänge

160mm - 400mm

230mm - 570mm

300mm - 750mm

350mm - 800mm

System		: DomoTec

Typ			: Gasdruckfeder

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis