-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

OPTISCHER RAUCHMELDER

- Automatischer Grenzwertmelder nach dem  Streulicht Prinzip

- Bauart- und VdS-zugelassen

- Mit Speicherung des Alarmsignals

- Alarmsignalisierung durch eine rotleuchtende LED

- Kompakte, sehr flache Bauweise

- Elektronik staubdicht vergossen

Betriebsspannung	: 9 - 33V DC

Ruhestrom		: 40 µA bei 20V DC

Alarmstrom		: 40 mA bei 20V DC

Betriebstemp.	: -20°C bis +60°C

Luftfeuchtigkeit	: 0 bis 95%

Schutzart		: IP 43

Abmessungen		: 100 x 42 mm ( d x h )

System		: DomoTec

Typ			: ORM S65

VDS-Nr.		: G293013

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

WÄRMEMELDER ...........°C

- Automatischer Grenzwert-Wärmemelder mit zwei Wärmefühlern

- Bauart- und VdS-zugelassen

- Mit Speicherung des Alarmsignals

- Alarmsignalisierung durch eine rotleuchtende LED

- Differentialverhalten

- Die Melder können von der Polarität her beliebig angeschlossen werden

- Kompakte, sehr flache Bauweise

- Elektronik staubdicht vergossen

Betriebsspannung	: 9 - 33V DC

Ruhestrom		: 45µA bei 20V DC

Alarmstrom		: 40 mA bei 20V DC

Betriebstemp.	: -20°C bis +90°C

Luftfeuchtigkeit	: 0 bis 95 %

Schutzart		: IP 54

Abmessungen		: 100 x 42 mm ( d x h )

System		: DomoTec

Typ			: WM S65 (60°C)

: WM S65 (75°C)

: WM S65 (90°C)

VDS-Nr.		: G200059 (60°C)

: G200060 (75°C)

: G200061 (90°C)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

MULTISENSOR MS

- Streulicht-Maximalwert, inkl. Thermo-

sensor für erhöhte Empfindlichkeit

- Alarmsignalisierung durch eine rotleuchtende LED

- Sicherheit vor Falschalarm durch

algorhythmische Überprüfung

Betriebsspannung	: 8,5 - 33V DC

Betriebstemp.	: -40°C bis +70°C

(keine Kondensation oder Vereisung)

Schutzart		: IP 23D

Abmessungen		: 100 x 50 mm ( d x h )

System		: DomoTec

Typ			: MS

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

MELDER-SOCKEL

- für alle Grenzwert-Melder der Serie 65

- für die LED-Parallelanzeige mit zwei zusätzliche Klemmen im Sockel

Abmessungen		: 100 x 8 mm ( d x h )

System		: DomoTec

Typ			: MSO-60

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RELAIS-SOCKEL

- für alle Grenzwert-Melder der Serie 65

- zusätzlich mit Relais

- Ein potentialfreier Wechsler wird durch den Ausgang der

Parallelanzeige angesteuert und bis zum Rücksetzen gehalten

Betriebsspannung	: 9 - 33V DC

Arbeitsstrom	: 40 µ

Kontaktspannung	: max. 50VDC

Kontakt		: max. 1A / 30VDC

Abmessungen		: 100 x 8 mm ( d x h )

System		: DomoTec

Typ			: MSO-65R/12

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

LUFTKANAL-MELDERGEHÄUSE

- zur Aufnahme der Rauchmelder der Serie 65

- Es wird an Luftkanäle angebaut und ermöglicht die Entnahme

einer Luftprobe, die über das Lufteintrittsrohr in die Probenkammer

und dann in den Melder gelangt

- Lieferung inkl. Sockel

- ohne Melder

Abmessungen		: 100 x 200 x x92mm

Rohrlänge		: ca. 150mm

Sonderlängen	: 300mm bis 1500mm erhältlich

Melder		: ORM-6x oder IRM-6x

System		: DomoTec

Typ			: LKM-60

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis